## Slide 1: Actualización y mejoras en la plataforma óptica
XXXIX GGTT
Madrid, 11 de Junio de 2015

## Slide 2: Problemas descubiertos
Doble controladora
R11
R7.03
Alarmas reduced connectivity
Problema de calibración en WMAN
Alarmas overMAX en OCNC1280
Problema de corrupción en flash cards
Gestor: Restauración módulo de usuarios
Problemas en canal TELMAD_UNEX.Ch1s_GEANT
Reinicio plano de control en la realización de backups

## Slide 3: Planificación y desarrollo
X
13050OMS R11
Nov14
Dic14
Ene15
1626LM R7.03
Feb15
Mar15
OLA R7.03
OXC R7.03
Abr15
May15
GMRE
Jun15

## Slide 4: Nueva versión 1350OMS
Versión R11
Cambio en la arquitectura de los servidores:
  Pasa de HP-UX a Linux Red Hat
  Utiliza virtualización con KML
  Modificaciones red de gestión
Solución de problemas en el módulo de usuarios
Cambios en la interfaz de usuarios
Necesario para la R7.03 de los equipos 1626LM

## Slide 5: Nueva versión 1626LM
Versión R7.03
Solución de problemas:
  Alarmas reduced connectivity
  Problema de calibración en WMAN
  Alarmas overMAX en OCNC1280
  Problema de corrupción en flash cards
Mejoras:
  Zero-Touch Photonics
  Posibilidad de redundancia de controladoras
  ZIC: Zero Installation Craft
  Posibilidad de canales de 100G

## Slide 6: Doble controladora
Redundancia de la controladora principal de cada OXC
Ventajas:
  Alta disponibilidad de supervisión el nodo
  Alta disponibilidad del plano de control
  Alta disponibilidad del mecanismo APE
Soluciones:
  Evitar el reinicio del plano de control al realizar backups de nodos
Arquitectura en nodos cabecera
Estimación de despliegue: Septiembre y Octubre 2015

## Slide 7: Topología de red de gestión antigua
Area 0
Area 1
Ethernet
Nodo Cabecera 1
Nodo Cabecera 2
Router Acceso
Telmad.sw2
Terminales
de Operación
Euclides (OMS TELMAD)
Terminador de túneles
Eudoxo (OMS Sant Andreu)
Nodo Cabecera 3
Fibra óptica (λ supervisión 1510nm)
OSPF
Servidor de acceso
Servidor de acceso
Túnel gestión en banda
VLAN OMS
Red VPN IP Telefonica
Notes: Acceso único de GSO a los gestores
  Siempre a través de Sant Andreu
Conexión entre los gestores
  Poco tolerante a fallos

## Slide 8
Solución Red de Gestión con redundancia

## Slide 9: Requisitos solución redundancia
Macrolanes para el acceso al gestor:
    Madrid: 2 en TELMAD
    Barcelona:
      2 en Sant Andreu
      1 para la redundacia de Telefónica a través de la central de Cerdá
      1 en PdP CESCA
Características
  50 Mbps por macrolan
  VRF privadas
Funcionamiento
  Alta disponibilidad por HSRP
  Tercera redundancia vía CESCA
  Cada router con una interfaz en cada LAN
        LAN0 o entre el OMS y los Operadores
        LAN1 o entre el OMS y Alcateles
        Routing entre ambas LANs
Notes: Las VRFs se establecen por la red privada de Telefónica. En ningún momento nuestro tráfico de gestión va por internet.
La tercera redundancia por CESCA se establece medinate una extensión de las vlanes por la red de nivel 2 de RedIRIS.

## Slide 10: Preguntas